## Slide 1
4*4脉动阵列设计
PB20000328 杨博涵
芯片设计实践结题报告

## Slide 2
目录 | CONTENT
1
设计背景
2
电路实现
3
仿真结果
4
后续步骤
5
设计方案

## Slide 3: 脉动阵列
脉动阵列（systolic array）是一种由计算单元（PE）构成的阵列结构
所有的处理单元同时并行地对流经它的数据进行处理
只有阵列的“边界”处理单元与外界进行通信
阵列和处理单元的结构简单、规则，非常适合超大规模集成电路的设计和制造

## Slide 4: 阵列运行原理
左矩阵和右矩阵按一定模式流入，计算结果位置不动

## Slide 5: 脉动阵列优势
1982年 H. T. Kung "Why systolic architectures?“
Simple and regular design
Concurrency and communication
Balancing computation with I/O
电路设计上的优势
Prof. H. T. Kung Harvard EECS

## Slide 6: 工业应用——TPU
Google 2017 数据中心服务器端神经网络推理加速张量处理器 TPUv1

## Slide 7
目录 | CONTENT
2
设计方案
1
电路实现
3
仿真结果
4
后续步骤
5
设计背景

## Slide 8: 基本架构
左矩阵从左向右流动，右矩阵从上往下流动，乘积保留在PE当中，以供下个继续作为操作数，等到所有的数据全部计算完毕后，再将数据打拍取出
同时，要实现正确的矩阵运算，数据进入脉动阵列需要调整好形式，并且按照一定的顺序
-> 增加了数据缓存区
每一个cell由MAC和寄存器构成，寄存器包括A寄存器、B寄存器、输出寄存器，每个时钟计算output=A*B+output
Process element

## Slide 9: 参数规范
DMA+准备区规格：
准备区有AB两个，大小为7*4的移位寄存器阵列
DMA一次顺序访存一行4*2个数，然后交由准备区后进行下一次访存，一切由控制器控制
要求一次对每个矩阵的每一单元同时load一个元素，则带宽是 8unit/clk
A矩阵的物理存储排布是关于竖直轴对称，B矩阵的物理存储排布是关于水平轴对称
在ram里最好是A列优先，B行优先，这样是连续取址的
PE规格：
采用A、B矩阵流入，输出固定的方法，在最后提取输出到缓存区
8bitMAC
全部采用流水化，短连线的方式

## Slide 10
目录 | CONTENT
3
电路实现
2
设计背景
1
仿真结果
4
后续步骤
5
设计方案

## Slide 11: 源代码
verilog源代码由array.v、controller.v、pe.v、shift_buffer.v、systolic_array_wrapper.v组成
控制器为三段式FSM
STATE_IDLE、STATE_LOAD、STATE_PUMP、STATE_OUT
简单的数据流才能体现systolic array的优势

## Slide 12: 约束条件
时序约束
Clk_period = 40ns (满足setup约束，Hold约束也通过添加buffer成功满足，没有时序违例，全部met)

## Slide 13: 参数设置
floorplan约束
固定宽高比
电源网约束
调整直至电源网不被vdd/vss pad阻挡

## Slide 14: 芯片接口
共20个pin，32个pad
Clk_p, rstn_p : 常规pin
En_p : 使能信号
Ack_p : 工作完成信号
P_shift_in : 输入数据（8bit）
P_shift_out : 输出数据（8bit）

## Slide 15
目录 | CONTENT
2
电路实现
3
仿真结果
1
后续步骤
5
设计方案
4
设计背景

## Slide 16: 仿真结果
A = 1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
B = 1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
C = A*B =
​ 30 30 30 30
​ 30 30 30 30
​ 30 30 30 30
​ 30 30 30 30
T=40~120为load阶段，数据在装载进移位寄存器T=120~440为注入阶段
T=440~500为输出阶段，将4*4的矩阵C输出

## Slide 17: 仿真结果
A = 1 1 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 1
B = 12 14 16 18
20 22 24 26
28 30 32 34
36 38 40 42
C = A*B =
​ 96 104 112 120
48 52 56 60
48 52 56 60
96 104 112 120

## Slide 18: 仿真结果
A = 0 3 6 9
  12 15 18 21
  24 27 30 33
  36 39 42 45
B = 2 0 0 1
  0 2 1 0
  0 1 2 0
  1 0 0 2
C = A*B =
​ 9 12 15 18
45 48 51 54
81 84 87 90
117 120 123 126

## Slide 19
目录 | CONTENT
5
设计背景
2
电路实现
3
仿真结果
4
后续步骤
1
设计方案

## Slide 20: 综合
PE array synthesis

## Slide 21: 布局布线
版图已通过时序、drc和lvs检验

## Slide 22: 面积报告

## Slide 23: release阶段 oa
添加了bonding pad和guard ring，并在mentor calibre上进行DRC, ant, LVS验证，已全部通过

## Slide 24: 实验已完成
版图已经通过所有检查，现已提交

## Slide 25
杨博涵 4*4脉动阵列设计
谢谢聆听
Thank You